## Slide 1
Project Meteostation
Bezdrôtové IoT riešenie v licencovanom pásme NB-IoT
S. JÁNOŠÍK • F. KAJTÁR • Š. KIRIPOLSKÝ • M. KOLÁŘ

## Slide 2
Odľahlá lokalita (les, pole, stožiar)
Výška 10 m bez dátových rozvodov
Monitoring: teploty, vlhkosti, vetra
Nutnosť GPS lokalizácie zariadenia
ANALÝZA ZADANIA

## Slide 3
STATICKÝ UZOL
Zariadenie je stacionárne, nevyžaduje podporu pre mobility handover.
ÚZKE PÁSMO
Prenos malých balíkov dát s nízkou réžiou a energetickou náročnosťou.
PENETRÁCIA
Excelentný dosah aj cez hustý lesný porast.
QOS GARANCIA
Prevádzka v licencovanom pásme bez komerčného rušenia.
VOĽBA NB-IOT TECHNOLÓGIE

## Slide 4
MODUL BG77
LTE Cat M1 / Cat NB-IoT modul
Integrované GNSS (GPS/GLONASS)
Ultra-low power režimy (PSM, eDRX)
Hardvérová TrustZone bezpečnosť

## Slide 5
EFEKTIVITA NAD UDP
• Navrhnutý pre obmedzené uzly
• Binárna hlavička (iba 4 bajty)
• Minimalizácia sieťovej réžie
• RESTful model (Request/Response)
VÝHODY PRE NB-IOT
• O 70% menej dát ako MQTT/TCP
• Netreba nadväzovať spojenie
• Nižšia latencia prenosu
• Podpora CON (potvrdzovanie)
PROTOKOL COAP

## Slide 6
Všesmerová Omni anténa (5 dBi)
Pokrytie 360° bez nutnosti smerovania
Pásmo B20 (800 MHz)
Nízkoútlmový kábel H155 (10 m)
ANTÉNNY SYSTÉM

## Slide 7
1.) Inicializácia MCU a modulu Quectel BG77
2.) Čítanie unikátneho Device ID (IMEI/VUTID)
3.) Sieťová registrácia do NB-IoT bunkovej siete
4.) Akvizícia fixnej polohy cez integrované GPS
5.) Odoslanie úvodnej telemetrie na Thingsboard
STARTUP SEKVENCIA

## Slide 8
THINGSBOARD DASHBOARD
Reálne grafy teploty, vlhkosti a rýchlosť vetra
Interaktívna mapa s GPS fixnou polohou
Diagnostika signálu
Aktualizované každých 10 min

## Slide 9
Voľba záložnej batérie
Cyklus trvá 10 minút a 15 sekúnd (615 sekúnd):
-> Aktívna fáza (15 sekúnd): Pico (20 mA) + Modem vysiela (150 mA) = 170 mA.
-> Fáza spánku (600 sekúnd): Modem spí v PSM (0.003 mA) + Pico "spí" v time.sleep = ~15 mA. -> Lítiové batérie (18650 alebo Li-Po) nemajú rady, keď sú v kuse, nabíjané na 100 %
-> Ideál použiť malý UPS modul (napr. s čipom IP5306), aby batériu neprebíjal a pri výpadku plynulo prešiel na baterku.

## Slide 10
Voľba záložnej batérie
Cyklus trvá 10 minút a 15 sekúnd (615 sekúnd):
-> Aktívna fáza (15 sekúnd): Pico (20 mA) + Modem vysiela (150 mA) = 170 mA.
Ak by sme vyriešili spotrebu Pica (napr. pridaním externej súčiastky TPL5110, ktorá odsekne Picu prúd a zobudí ho po 10 minútach), spotreba v spánku klesne na 0.003 mA
-> Fáza spánku (600 sekúnd): Modem spí v PSM (0.003 mA) + Pico vypnuté (0 mA) = 0.003 mA.

## Slide 11
OTÁZKY & DISKUSIA
Ďakujeme za pozornosť
JÁNOŠÍK • KAJTÁR • KIRIPOLSKÝ • KOLÁŘ